## Slide 1
频率和控制芯片
在计算机刚开始的时候，CPU和内存还有I/O设置是直接通过总线连接的而没有控制芯片。 所有设备都同步的工作在同一个总线频率下。
但是随着CPU的发展，CPU速度越来越块。但受限于I/O设备，于是就出现了芯片。他使得I/O总线不在直接和CPU的系统总线相连。这样就有了2个不同频率的总线，这个芯片实际起到了一个降频的作用，也就相对于系统总线的分频技术。
但CPU速度发展相当快，CPU的速度已经高于内存运行的速度，于是引入了倍频的概念。CPU在不改变外频和系统总线频率的情况下运行在更高的频率。
发展到后来，就出现了北桥芯片，而CPU和北桥之前的总线称为了FSB总线，而内存与北桥之前称为内存总线。

## Slide 2
控制芯片
单芯片结构
单芯片组主要是是取消了北桥。
因为现在CPU中内置了内存控制器，不需要再通过北桥来控制，这样就能提高内存控制器的频率，减少延迟。
而现在一些CPU还集成了显示单元，也使得显示芯片的频率更高，延迟更低。
北桥芯片
CPU
北桥芯片
显卡
内存
前端总线
内存总线
显卡总线
南桥芯片
南桥芯片
PCI、ISA等插槽
USB等
I/O总线
扩展总线
南北桥芯片结构
控制芯片

## Slide 3
I/O设备
对于硬件工程师来说，I/O设备是电子芯片、导线、电源、电子控制设备、电机等组成的物理设备。 而对于程序员来说，关注的只是I/O设备的编程接口。
I/O设备
原理
分类
符号设备
块设备
块设备把信息存放在固定大小的块中，每个块都有自己的地址，独立于其他块，可寻址。 例如磁盘，USB闪存，CD-ROM等。
字符设备以字符为单位接收或发送一个字符流，字符设备不可以寻址。 例如打印机、网卡、鼠标键盘等。